Codzienna kontrola stanu BHP na placu budowy

| Lp. | Pytanie dotyczące badanego zagadnienia | Odpowiedź | Uwagi | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak | Nie | Nie dotyczy |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przygotowanie i organizacja budowy |
| 1. | Czy wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych opracował instrukcję bezpiecznego ich wykonania? |  |  |  |  |
| 2. | Czy zapoznano pracowników z instrukcją bezpiecznego wykonania robót budowlanych w zakresie wykonywanych przez nich robót? |  |  |  |  |
| Badania lekarskie |
| 3. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy zostały poddane badaniom lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku? |  |  |  |  |
| Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy |
| 4. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy przeszkolono w zakresie bhp na stanowisku pracy? |  |  |  |  |
| 5. | Czy po zmianie stanowiska pracy ww. osoby zostały poddane szkoleniu w zakresie bhp na nowym stanowisku pracy (szkolenie uzupełniające)? |  |  |  |  |
| Odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej |
| 6. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy wyposażono w odzież i obuwie robocze? |  |  |  |  |
| 7. | Czy ww. osoby stosują odzież i obuwie robocze? |  |  |  |  |
| 8. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują wymagane środki ochrony indywidualnej głowy (hełmy ochronne) przy wykonywaniu prac: |  |  |  |  |
|  | na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie? |  |  |  |  |
|  | przy wznoszeniu szalowania? |  |  |  |  |
|  | przy demontażu szalowania? |  |  |  |  |
|  | przy rozbiórkach obiektów budowlanych? |  |  |  |  |
|  | montażowych? |  |  |  |  |
|  | instalacyjnych? |  |  |  |  |
|  | ziemnych w wykopach, rowach, szybach i tunelach? |  |  |  |  |
|  | z materiałami wybuchowymi? |  |  |  |  |
|  | w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia, dźwigów i przenośników? |  |  |  |  |
| 9. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony kończyn dolnych przy wykonywaniu prac budowlanych (w szczególności) prac: |  |  |  |  |
|  | rozbiórkowych? |  |  |  |  |
|  | przy wznoszeniu lub demontażu rusztowań? |  |  |  |  |
|  | przy deskowaniu lub zdejmowaniu deskowania konstrukcji betonowych? |  |  |  |  |
| 10. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony twarzy i oczu przy wykonywaniu prac budowlanych (w szczególności) przy: |  |  |  |  |
|  | spawaniu lub cięciu metali przy pomocy palnika lub łuku elektrycznego? |  |  |  |  |
|  | mechanicznym cięciu metali bądź innych materiałów budowlanych? |  |  |  |  |
|  | obsłudze narzędzi pneumatycznych? |  |  |  |  |
| 11. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony układu oddechowego przy wykonywaniu prac: |  |  |  |  |
|  | przy czyszczeniu powierzchni? |  |  |  |  |
|  | malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym? |  |  |  |  |
| 11a. | Czy stanowiska pracy przy czyszczeniu powierzchni usytuowane na otwartej przestrzeni oznakowano tablicami informacyjno-ostrzegawczymi oraz tak zlokalizowano, aby nie powodowały zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz osób postronnych? |  |  |  |  |
| 12. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony słuchu przy wykonywaniu prac przy: |  |  |  |  |
|  | obsłudze narzędzi pneumatycznych? |  |  |  |  |
|  | wbijaniu pali? |  |  |  |  |
|  | mechanicznym cięciu metali bądź innych materiałów budowlanych? |  |  |  |  |
| 13. | Czy osoby wykonujące prace na placu budowy stosują środki ochrony przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu: |  |  |  |  |
|  | prac na rusztowaniach? |  |  |  |  |
|  | montażu elementów prefabrykowanych? |  |  |  |  |
|  | prac, gdzie nie jest wskazane zastosowanie zbiorowych środków ochrony przed upadkiem z wysokości? |  |  |  |  |
| 13a. | Czy powyższe prace wykonywane są przez co najmniej dwie osoby? |  |  |  |  |
| 13b. | Czy środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości składają się z: |  |  |  |  |
|  | szelek bezpieczeństwa, |  |  |  |  |
|  | amortyzatora, |  |  |  |  |
|  | linki bezpieczeństwa przymocowanej za pomocą łącznika do kotwy mocującej lub linki pomocniczej? |  |  |  |  |
| 13c. | Czy stosowane środki ochrony indywidualnej są oznakowane znakiem CE? |  |  |  |  |
| Dodatkowe kwalifikacje |
| 14. | Czy osoby zajmujące się montażem niżej wymienionych maszyn i urządzeń posiadają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone zdanym egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie: |  |  |  |  |
|  | żurawie wieżowe? |  |  |  |  |
|  | rusztowania budowlano-montażowe metalowe? |  |  |  |  |
| 14a. | Czy osoby zajmujące się obsługą maszyn i urządzeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia MG z 20.9.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych posiadają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone zdanym egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie? |  |  |  |  |
| Prace na wysokości |
| 15. | Czy osoby wykonujące prace na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości co najmniej 1 m od poziomu podłogi lub ziemi zostały zabezpieczone przed upadkiem z wysokości balustradami? |  |  |  |  |
| 16. | Czy zamontowano balustrady na przejściach i dojściach do ww. stanowisk pracy oraz na klatkach schodowych? |  |  |  |  |
| 17. | Czy wygrodzono i oznakowano strefy niebezpieczne w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym? |  |  |  |  |
| 18. | Czy wykonano daszki ochronne w miejscu, gdzie nie można wygrodzić strefy niebezpiecznej? |  |  |  |  |
| Roboty ziemne i wykopy |
| 19. | Czy wykopy wykonywane w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach zostały na czas zmroku i w nocy zabezpieczone balustradami? |  |  |  |  |
| 20. | Czy w przypadku, kiedy teren wykonywania ww. robót nie może być ogrodzony, wykonawca robót zapewnił stały jego dozór? |  |  |  |  |
| Urządzenia i instalacje energetyczne |
| 21. | Czy rozdzielnie budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie placu budowy zabezpieczono przed dostępem osób nieupoważnionych? |  |  |  |  |
| 22. | Czy połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi wykonano w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia (stopień ochrony IP44)? |  |  |  |  |
| 23. | Czy przewody elektryczne zasilające ww. urządzenia zabezpieczono przed uszkodzeniem mechanicznym? |  |  |  |  |
| 24. | Czy dokonuje się, każdorazowo przed przystąpieniem do pracy, sprawdzenia działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych zastosowanych w instalacji rozdziału energii elektrycznej na palcu budowy? |  |  |  |  |
| Maszyny i urządzenia techniczne |
| 25. | Czy urządzenia transportu bliskiego użytkowane na placu budowy posiadają aktualną decyzję UDT zezwalającą na eksploatację urządzenia? |  |  |  |  |
| 25a. | Czy ww. urządzenia poddawane są okresowym przeglądom konserwacyjnym? |  |  |  |  |
| 26. | Czy na placu budowy, gdzie eksploatowane są maszyny i inne urządzenia techniczne, znajduje się instrukcja obsługi tych maszyn i urządzeń? |  |  |  |  |
| 26a. | Czy zapoznano osoby obsługujące ww. maszyny i urządzenia z instrukcją obsługi? |  |  |  |  |
| 27. | Czy maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy lub przy zmianie obsługi zostały sprawdzone pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania? |  |  |  |  |
| 28. | Czy sprawdzenie, o którym mowa powyżej, potwierdzono wpisem do dokumentacji maszyny lub innego urządzenia technicznego? |  |  |  |  |
| 29. | Czy maszyny i inne urządzenia techniczne są: |  |  |  |  |
|  | utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność? |  |  |  |  |
|  | stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone? |  |  |  |  |
|  | obsługiwane przez przeszkolone osoby? |  |  |  |  |
| 30. | Czy stanowiska pracy operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin zostały: |  |  |  |  |
|  | zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami? |  |  |  |  |
|  | osłonięte w okresie zimowym? |  |  |  |  |
| 31. | Czy na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych dostępne są instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji? |  |  |  |  |
| 32. | Czy przeprowadzono ocenę stopnia zużycia i ustalono przydatność do dalszej pracy haków do przemieszczania ładunków przed rozpoczęciem zmiany roboczej? |  |  |  |  |
| Rusztowania (w tym drabiny) |
| 33. | Czy rusztowanie jest kontrolowane za każdym razem po: |  |  |  |  |
|  | silnym wietrze? |  |  |  |  |
|  | opadach atmosferycznych? |  |  |  |  |
|  | działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i wykonania prac? |  |  |  |  |
|  | przerwach trwających dłużej niż 10 dni? |  |  |  |  |
| 34. | Czy drabiny: |  |  |  |  |
|  | ustawiono tak, aby zapewnić ich stateczność w trakcie użytkowania? |  |  |  |  |
|  | przenośne zabezpieczono przed przemieszczeniem się w trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic, albo poprzez inne rozwiązania o równoważnej skuteczności? |  |  |  |  |
|  | zawieszone zaczepiono w bezpieczny sposób, tak aby zapobiec ich przemieszczaniu i bujaniu? |  |  |  |  |
|  | są dostatecznie długie, tak aby wystarczająco wystawały ponad platformę dostępu? |  |  |  |  |
| Magazynowanie i składowanie |
| 35. | Czy składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych urządzono: |  |  |  |  |
|  | w miejscu o poziomej powierzchni i odwodnionym? |  |  |  |  |
|  | 0,75 m od ogrodzenia lub zabudowań? |  |  |  |  |
|  | 5 m od stałego stanowiska pracy? |  |  |  |  |
|  | w odległości od napowietrznej linii elektroenergetycznej nie mniejszej niż: |  |  |  |  |
|  | 3 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV? |  |  |  |  |
|  | 5 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV? |  |  |  |  |
|  | 10 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, do 30 kV? |  |  |  |  |
|  | 15 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, do 110 kV? |  |  |  |  |
|  | 30 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV? |  |  |  |  |
| 36. | Czy składowane materiały i wyroby nie są oparte o: |  |  |  | „Tak” oznacza, że nie są oparte |
|  | płoty? |  |  |  |  |
|  | słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych? |  |  |  |  |
|  | konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych? |  |  |  |  |
|  | ściany obiektu budowlanego? |  |  |  |  |